## Slide 1: АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПУТНИК-КАРТОГРАФ «КЕРБАЛ-М»
Работу выполнили студенты группы М80-107БВ-25:
Алиев Кирилл
Курочкин Михаил Владимирович
Лысков Михаил Андреевич
Петрова Полина Сергеевна
Преподаватель: Тимохин Максим Юрьевич,
доц. кафедры 801
Москва, 2025

## Slide 2: МИССИЯ «СОЛЯРИС-107»
Цель проекта: реализовать вывод спутника дистанционного зондирования планеты на полярную орбиту с использованием системы автономного управления и провести картографирование поверхности планеты.
2

## Slide 3: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Дистанционное зондирование планеты и составление карты высот поверхности.
Теоретический расчет траектории вывода спутника на полярную орбиту
Подбор конфигурации ступеней ракеты и её деталей; создание ракеты, обеспечивающей необходимую тяговооруженность и стабильность полета.
Разработка программной реализации полёта в среде программирования Python.
Имитация полёта в игре-симуляторе Kerbal Space Program.
Сравнение данных полёта, рассчитанных теоретически и полученных практически.
1
2
3
4
5
6
3

## Slide 4: ЭТАПЫ РАБОТЫ
Запуск ракеты-носителя
Выведение спутника на полярную орбиту
Выполнение гравитационного поворота ракеты
Картографирование поверхности Кербина
4

## Slide 5: Почему мы выбрали полярную орбиту?
5

## Slide 6
Российские спутники ДЗЗ
«БАРС-М»
«Ресурс-П»
7

## Slide 7: ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

## Slide 8
В расчетах движения космический аппарат принимался за материальную точку (геометрические размеры космического аппарата много меньше, пройденного расстояния).
Допущения физической модели
Космический аппарат принимался за абсолютно твердое тело в расчетах сопротивления (необходимость учета линейных размеров тела при расчете сопротивления воздуха).
Для удобства математических расчетов использовалась декартовая система координат в трех осях, в качестве единиц измерения использовались метры, километры.
10

## Slide 9
Сила тяжести | 
Второй закон Ньютона | 𝑚𝑎⃗ = ∑𝑛𝑖 =1 𝐹⃗𝑖
Третий закон Ньютона | 𝐹⃗2→1 = −𝐹⃗1→2
Орбитальный период | 
Закон сохранения импульса | ∑𝑁𝑛=1 𝑝⃗𝑛 =𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
Тяга двигателя | 
Уравнение Мещерского | 
Первая космическая скорость | 
Ускорение, вызванное изменением направления скорости | 
Кинетическая энергия | 
Потенциальная энергия | 𝑈 = 𝑚𝑔ℎ
Формула Циолковского | 
Используемые формулы
Расчеты включали следующие физические формулы, а также их следствия:
11

## Slide 10: МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

## Slide 11: УСЛОВИЕ ВЗЛЁТА
𝑣𝑒 - скорость истечения продуктов сгорания из сопла ракетного двигателя
𝑀1 - масса ракеты с топливом
𝑀0 - масса ракеты без топлива
𝑀т - масса топлива
Расчет △𝑣 ракеты (изменение скорости космического аппарата, необходимое для выполнения некоторого маневра (орбитальный маневр, запуск, посадка на планету)) можно произвести, используя формулу Циолковского, если известна масса ракеты и количество топлива в ступени::
13

## Slide 12
В KSP не указана скорость 𝑣𝑒, поэтому выразим ее следующим образом, используя формулу удельного импульса тяги:
Таким образом, мы получаем следующую формулу для расчёта △𝑉 ступени ракеты:
14

## Slide 13: Формула vis-viva
При полёте на орбиту неоднократно происходит переход космического аппарата с одной орбиты на другую, поэтому необходима формула для расчёта △𝑣, тратящейся на такие переходы. Рассмотрим вывод данной формулы с использованием закона сохранения орбитальной энергии, называющийся уравнением vis-viva.
15

## Slide 14
16

## Slide 15
Вывод ракеты на полярную орбиту Кербина
17

## Slide 16
18

## Slide 17
19

## Slide 18: УСТРОЙСТВО РАКЕТЫ

## Slide 19
Ракета на стартовом столе
21

## Slide 20: Первая ступень
6 жидкостных ракетных ускорителя LV-T45 «Вертлявый»
Двигатель RE-M3 «Грохот»
3 бака «Рокомакс Х200-32», соединённых в один
6 продольных отделителя «Гидра»
22
18 топливных бака «FL-T400»
6 внешних топливопровода «FTX-2»

## Slide 21: Вторая и третья ступени
Жидкостный ракетный двигатель «ЖРД RE-L3 “Пудель”»
Один топливный бак «Рокомакс X200-16»
Спутник-картограф ГЕКС-2 и дополнительные батареи.
23
Один отделитель «TD-25»

## Slide 22: ПРОГРАММИРОВАНИЕ АВТОПИЛОТА

## Slide 23: kRPC
Основной технологией, используемой для программирования автопилота, является kRPC (Kerbal Remote Procedure Call) – модификация, предоставляющая внешний API (Application Programming Interface) на основе протокола RPC (Remote Procedure Call).
Он позволяет программам, написанным на различных языках программирования, удалённо управлять игрой, получать телеметрию и автоматизировать процессы.
25

## Slide 24: Устройство автопилота
1 ЭТАП:
Выполняется набор высоты и изменение в зависимости от набранной высоты угла над горизонтом для изменения траектории полёта. Изначальное направление – строго перпендикулярный наклон к Кербину, к концу этапа меняется на параллель относительно поверхности Кербина.
26

## Slide 25
2 ЭТАП:
На втором этапе выполняется расчёт манёвра для создания круговой орбиты. Для расчёта требуемого Δv используется уравнение vis-viva, для расчёта времени работы двигателя используется формула Циолковского. На основе этих данных создаётся узел манёвра в апоцентре. Спутник ориентируется в направлении манёвра, рассчитывается время начала торможения (за 5 секунд до апоцентра). Используется варп – режим для ускорения времени, затем происходит двухэтапное включение двигателя: сначала на полную мощность, затем точная корректировка перицентра.
3 ЭТАП:
После вывода спутника на круговую орбиту данные телеметрии, собранные во время полета, записываются в CSV файл и начинается сбор точек для построения карты высот Кербина.
27

## Slide 26: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ

## Slide 27: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КЕРБИНА
Наш спутник произвёл высокоточные измерения двух ключевых параметров:
- расстояния от самого аппарата до исследуемой поверхности Кербина,
- расстояния от аппарата до уровня моря, принятого за нулевую отметку.
Разность этих замеров позволит вычислить абсолютную высоту каждой точки местности с минимальной погрешностью.
29

## Slide 28
База данных включает в себя свыше 200 000 геопривязанных высотных измерений.
На финальном этапе визуализации полученного массива данных мы использовали Kepler.gl — профессиональную платформу для геопространственного анализа, с помощью которой мы составили карту рельефа.
30

## Slide 29
Топографическая карта поверхности Кербина
31

## Slide 30: ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ

## Slide 31
33

## Slide 32
34

## Slide 33
35

## Slide 34: ОТРЯД «СОЛЯРИС-107»
ПЕТРОВА
ПОЛИНА
Тимлид и физик
ЛЫСКОВ МИХАИЛ
Программист
АЛИЕВ
КИРИЛЛ
КУРОЧКИН МИХАИЛ
Математик и физик
Технический писатель
36

## Slide 35: ИТОГИ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
Составленные математическая и физическая модели позволили рассчитать верную траекторию полета, создать оптимальную конструкцию ракеты-носителя.
Мы создали высокоточный автономный автопилот для ракеты-носителя и успешно вывели спутник на полярную орбиту Кербина в игре-симуляторе KSP.
Выведение спутника на орбиту позволило нам выполнить миссию проекта: провести картографирование Кербина и составить карту высот, на основании полученных данных.
37

## Slide 36
QR-код на репозиторий
GitHub
38